## Slide 1: Résumé chaine cinématique 1/2
Coûts variables influencés par le chauffeur
Evolution de la norme Euro depuis 1990
Fonctionnement du moteur
Injection Common Rail (CR)
Turbo
Intercooler
Circuit de refroidissement
La lubrification
Adblue
Total 24% (Pneus 3% / Carburant 13% / Maintenance 8%)
Euro0 1990 et Euro6 2014 Nox (14.4 à 0.4) et PM (0.7 à 0.01) -97%
Aspiration / Compression / Combustion / Echappement
Pression élevée (2’500 bars) / Moment / Quantité
Turbine chaude échappement / Turbine froide admission / Pousse l’air dans la chambre de combustion
Refroidi l’air entre le turbo et la chambre de combustion / Air froid = moins de densité donc plus d’oxygène dans le même volume
Maintenir température 80° / Pas ouvrir à chaud / Consulter manuel
Lubrifier / Refroidir / Nettoyer / Rendre étanche / Consulter manuel
Injecté dans l'échappement pour réduire les Nox (oxides d’azote)

## Slide 2: Résumé chaine cinématique 2/2
Résistances durant la conduite
Chaine cinématique
Couple de rotation
Calcul de la consommation de carburant
Calcul de la consommation de carburant
Conduite éco
ASR
Roulement / Accélération / Air / Pente
Moteur / Embrayage / Boite de vitesse / Arbre de transmission /
Différentiel / Arbre de roue / Moyeu / Jantes / Roues
Force circulaire / Zone verte / Meilleur rendement entre 1000 et 1500t/min
Distance et carburant : litres x 100 / km = l/100 km
Distance et conso : l/100 km x km / 100 = litres
Zone verte du compte tour / Grand rapport = bas régime / Couper les gaz plus tôt / Anticipation / Faire en sorte de ne pas s’arrêter
Antipatinage (freine la roue qui patine)